## Slide 1: * Status for pesticidfund * ny drikkevandsbekendtgørelse
Repræsentantskabsmøde i KVO den 26. april 2023
Eva Fischer-Nielsen, Odense Kommune

## Slide 2: Status for pesticidfund
Fund i indvindingsboringer (ca. 89 i alt):
Før DPC og DMS (2017): under 30 % med ét eller flere pesticider
Nu (april 2023):
- 73 % med ét eller flere pesticider
- 44 % med DPC (DesPhenyl-Chloridazon)
- 44 % med DMS (N,N-DiMethylSulfamid)
- 19 % med BAM

## Slide 3: ”Ny” drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 972 af 21-06-2022 (01-07-2022)
3 nye stoffer på bilag 2 – alle som ikke-relevante nedbrydningsprodukter: (efter fund i massescreeningerne og vurdering i vandpanelet – Opfordring til hurtig analyse fra MST for LM5+LM6 m.m.):
- LM5 (CGA324007) – nedbrydningsprodukt fra Terbuthylazin
- LM6 (SYN545666) – nedbrydningsprodukt fra Terbuthylazin
- R471811 – nedbrydningsprodukt fra Chlorothalonil

## Slide 4: ”Ny” drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 972 af 21-06-2022 (01-07-2022)
LM6 blev påvist i 18 indtag ud af 250 undersøgte.
11 fund i koncentrationer over kravværdien for pesticider: 0,12 -0,76 µg/l , 2 fund over den fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn på 0,50 µg/L for indhold af LM6 i drikkevand
7 under kravværdien
Fund af LM6 i GRUMO-boring i Dømmestrup (0,14 µg/L) - lige syd for grænsen til Odense: Der blev undersøgt for LM5, LM6 (+ 5 andre nedbrydningsprodukter fra Terbuthylazin) ved afgang vandværk på Brændekilde, Bellinge, Fangel og Højby Vandværker – uden fund

## Slide 5: ”Ny” drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 972 af 21-06-2022 (01-07-2022)
Nyt stof: TFA – trifloureddikesyre
TFA blev fundet i 219 ud af 247 analyserede grundvandsindtag i MSTs 2. massescreening i 2020, svarende til 89 pct. I 212 tilfælde over kravværdien for pesticidstoffer på 0,1 μg/l, svarende til 86 pct. af de undersøgte indtag. Den højeste koncentration målt i massescreening er 2,4 μg/l.
TFA kan dannes som nedbrydningsprodukt fra flere pesticider - men da der ved screeningen blev fundet TFA i de fleste af de undersøgte boringer jævnt ud over landet, konkluderede man, at det sandsynligvis stammede fra spraydåser (drivmiddel i disse) og kølemidler i køleanlæg m.m.

## Slide 6: Nyt stof: TFA = Trifluoreddikesyre
Da det som pesticidrest, er et ikke relevant nedbrydningsprodukt (= iflg. EU ikke har sundhedsmæssige konsekvenser) eller det stammer anvendelsen af andre kemikalier, kan det enkelte land i EU fastsætte nationale grænseværdier ud fra en konkret sundhedsvurdering. Danmark har valgt at fastsætte kravværdien til 9 µg/L
Med denne kravværdi har vi ikke set overskridelser i Odenses vandværker

## Slide 7: ”Ny” drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 972 af 21-06-2022 (01-07-2022)
PFAS – Ny kravværdi Sum af PFOA+PFOS+PFNA+PFHxS: 0,002 µg/L
Tidligere og i bek. nr. 972: Sum af 12 PFAS-forbindelser: 0,1 µg/L
Foreløbig ingen fund i drikkevandet fra Odenses vandværker.
Et fund i vandet (0,005 µg/L) efter nyt blandingsbatteri på ledningsnettet, kunne ikke verificeres (pakning?)
Fund i 1 boring (PFOA+PFHxS): sum ligger under 0,002 µg/L

## Slide 8: Nuværende drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. 1138 af 03-10-2022 (10-10-2023)
Frist for vandværkernes kontrol for sum af PFAS og PFOA+PFOS+PFNA+PFHxS: Frist er 21-11-2022
Fristen er overholdt for alle Odenses vandværker

## Slide 9: Mst-HØRING 29.09.2022-31.10.2023 PARAMETRE PÅ BILAG 2
Data fra grundvandsovervågningen viser væsentlig risiko for fund af 2 nye stoffer, som derfor bliver medtaget på pesticidlisten/bilag 2
Pentachlorbenzen (relevant metabolit)
PPU (ikke relevant metabolit)
9 stoffer bliver fjernet fra pesticidlisten/bilag 2
Ændringerne medtages i den kommende revision af bekendtgørelsen

## Slide 10: Kommende drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. ? Gældende fra 22-05-2023 (?)
Implementering af drikkevandsdirektivet (høring 15.03-11.04.2023)
Mulighed for i begrænset omfang og under bestemte forudsætninger at give dispensation (stoffer på bilag 1b og 1d)
Overgangsperiode for prøvetagning for ændrede parametre: førstkommende kontrol af enten gruppe A- eller gruppe B-parametre
Stofferne Antimon, Bor og Selen flyttes fra bilag 1 b til 1d (DK fastholder tidligere og nu strengere krav, som derved bliver nationalt fastsatte)
Nye stoffer på bilag 1b: Bisphenol A, ( halogenerede eddikesyrer og Microcystin-LR) skal senest være undersøgt 12-01-2026

## Slide 11: Kommende drikkevandsbekendtgørelse BEK nr. ? Gældende fra 22-05-2023?
Halogenerede eddikesyrer og Microcystin-LR kun ved anvendelse af desinfektionsmidler og i tilfælde af mulig opblomstring i kildevand
Parameteren Bly flyttes fra bilag 1d til 1b
Kvalitetskrav for chrom skærpes fra 50 µg/L til 25 µg/L
NVOC skal ikke måles på anlæg m. indvinding under 10.000 m3/dag
PFAS udvides fra 12 til 22 stoffer
Bilag 1a Enterokokker ændres til intestinale enterokokker (ingen konsekvenser i praksis, da der allerede måles for denne parameter jf. analysemetoder)

## Slide 12: Kontrolprogrammer
Gældende kontrolprogrammer udløber ved årets udgang
Revision startes efter sommerferien
Revision sker i samarbejde med jer vandværker

## Slide 13
Spørgsmål?

## Slide 14: Tak for opmærksomheden 