Beredskab Lækager på ledningsnettet Følgende procedure følges: Alarm indgået Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet. Varsling Ansvarligt teknisk personale varsles fes. vandværkspasser, VVS-mester eller smed. Herefter disponerer vedkommende mandskab mv. Konsekvenser Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag. Handling Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuelt nødvandsforsyning. Information Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler. Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket. Husk også at orientere de følsomme pr. telefon Udbedring af skade Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Fortegnelse over rør, fittings og ventiler findes hos VVS-mesteren (til Alarmeringslisten). Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres! Se instruks om ”klordesinficering” senere i beredskabsplanen. Opfølgning NB! Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Udskriv evt. logbog